## Slide 1: 数字图像处理
南京信息工程大学
Nanjing University of Information Science and Technology
第10章 - 图像分割
Digital Image Processing

## Slide 2: 目录
Contents
基础知识
点检测
线检测
边缘检测
边缘连接

## Slide 3
数字图像处理
Digital Image Processing
基础知识

## Slide 4
数字图像处理的主要目的
对图像进行加工与处理，使其满足人的视觉、心理需求
  例如：图像增强、图像复原
对图像中的目标进行分析与理解
  图像分割：把图像分割成不同目标物和背景
  特征提取：提取不同目标物的特征参数
Preliminaries
基础知识

## Slide 5
图像分割的定义
  令集合R代表整个图像区域，对R的图像分割可看作将R分成n个满足以下条件的非空子集（子区域） , , …, ，寻找到合适逻辑Q
每个都是一个连通集
对所有和，,
对于任意区域，
对于任何邻接区域和，
Preliminaries
基础知识

## Slide 6
图像分割的定义
（完备性）
每个都是一个连通集
（连通性）
对所有和，,
（独立性，各区域互不重叠）
对于任意区域，
（单一性：同一区域具有同一性质）
对于任何邻接区域和，
（互斥性：不同子区具有某些不同特性）
Preliminaries
基础知识

## Slide 7
灰度图像分割的依据
  不连续性（区域之间） 基于边缘的分割
不同区域的交界处像素灰度值具有不连续性
可以根据灰度的局部不连续性来检测边界
  相似性（区域内部） 基于区域的分割
同一区域内像素一般具有灰度相似性
预先定义一组准则，把图像分割为多个相似区域
Preliminaries
基础知识

## Slide 8
Preliminaries
基础知识
基于边缘的分割

## Slide 9
Preliminaries
基础知识
基于区域的分割
规定准则：的标准差为正

## Slide 10
基于边缘的分割是以灰度局部急剧变化的分割方法
灰度变化方式
Preliminaries
基础知识
(a)台阶式 （b）斜坡式 （c）屋顶式

## Slide 11
基于边缘的分割是以灰度局部急剧变化的分割方法
Preliminaries
基础知识
导数用来表示数字的差分
用导数检测灰度变化将会非常直观

## Slide 12
一维一阶导数
在恒定区域内必然为0
在灰度台阶/斜坡开始变化时候必然不为0
在灰度斜坡上的点必然不为0
Preliminaries
基础知识

## Slide 13
一维二阶导数
在恒定区域内必然为0
在灰度台阶/斜坡开始变化&结束变化处必然不为0
在灰度斜坡上的点必然为0
Preliminaries
基础知识

## Slide 14
示例
Preliminaries
基础知识
灰度图像
水平灰度剖面线

## Slide 15
示例
Preliminaries
基础知识
台阶
斜坡
孤立点
线
恒定区域
灰度值
一阶导数
二阶导数

## Slide 16
示例
一阶导数在斜坡开始处与灰度斜坡上不为0
二阶导数仅在斜坡开始与结束处不为0
Preliminaries
基础知识
台阶
斜坡
孤立点
线
恒定区域
灰度值
一阶导数
二阶导数
一阶导数产生粗边缘
二阶导数产生细边缘

## Slide 17
示例
在孤立点、细线中，二阶导数响应远大于一阶导数响应
（图像增强中，利用二阶导数增强细节）
Preliminaries
基础知识
台阶
斜坡
孤立点
线
恒定区域
灰度值
一阶导数
二阶导数

## Slide 18
示例
在斜坡、台阶中，二阶导数进入边缘与离开边缘的符号相反，可以用来确认是由亮到暗的过度（先负后正）还是由暗到亮的过度（先正后负）
Preliminaries
基础知识
台阶
斜坡
孤立点
线
恒定区域
灰度值
一阶导数
二阶导数

## Slide 19
结论
一阶导数通常产生粗边缘
二阶导数对于精细细节（细线、孤立点等）响应更强
二阶导数对于灰度斜坡与台阶过度会产生双边缘响应，可以判断过度是由亮到暗的过度还是由暗到亮
Preliminaries
基础知识

## Slide 20
二维二阶导数
Preliminaries
基础知识
在x方向上
在y方向上
合起来

## Slide 21
带噪声的导数
Preliminaries
基础知识
Notes: 需要进行平滑

## Slide 22
带噪声的一阶、二阶导数
噪声污染越大，一阶、二阶导数检测边缘越难
对图像进行平滑处理
边缘检测
Preliminaries
基础知识

## Slide 23
数字图像处理
Digital Image Processing
孤立点检测

## Slide 24
Detection of Isolated Points
孤立点检测
孤立点检测依赖于二阶导数
二阶导数的实现可以利用拉普拉斯核
在图像所有像素上逐一的计算出拉普拉斯核函数结果，若结果超过一定阈值T，则检测出孤立点

## Slide 25
孤立点检测示例
Detection of Isolated Points
孤立点检测
原灰度图像
拉普拉斯图像
对图b)的阈值结果

## Slide 26
数字图像处理
Digital Image Processing
线检测

## Slide 27
Detection of Lines
线检测
线检测同孤立点检测类似
在图像所有像素上逐一计算出拉普拉斯算子结果
但由于拉普拉斯是二阶导数，拉普拉斯图像包含正负值，具有正/负双线效应
原灰度图像
拉普拉斯图像

## Slide 28
Detection of Lines
线检测
针对线检测的正/负双线效应
  绝对值处理（检测处的线宽度加倍）
  正值处理（方法更为合适）
拉普拉斯核具有各向同性
对图b)的绝对值结果
提取图b)的正值

## Slide 29
Detection of Lines
线检测
线检测关注线的方向，需要有方向的核
  最大响应（绝对值）将出现在图像中与线核平行的方向
 | 线 | 
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 1 | 0
不同方向的核

## Slide 30
Detection of Lines
线检测
线检测关注线的方向，需要有方向的核
  例：查找图上45°的线

## Slide 31
Detection of Lines
线检测
线检测关注线的方向，需要有方向的核

## Slide 32
数字图像处理
Digital Image Processing
基本边缘检测

## Slide 33
Detection of Edges
边缘检测
边缘检测基本思想：计算局部的微分算子
步骤
对图像中的每一个像素计算算子
根据事先确定的准则判断该像素是否在边缘上
具体的算子与判断准则应取决于实际的环境

## Slide 34
Detection of Edges
边缘检测
梯度
梯度幅值
梯度方向
梯度向量表明了灰度f在点(x,y)处的最大变化率方向，即与边缘呈现垂直方向
x方向上的导数
y方向上的导数

## Slide 35
Detection of Edges
边缘检测
梯度算子通常采用差分来近似
x方向上
y方向上
0 | 0 | 0
0 | -1 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
0 | -1 | 1
0 | 0 | 0
x方向上的导数
y方向上的导数

## Slide 36
Detection of Edges
边缘检测
罗伯特交叉梯度算子考虑对角方向
x方向上
y方向上
0 | 0 | 0
0 | -1 | 0
0 | 0 | 1
0 | 0 | 0
0 | 0 | -1
0 | 1 | 0
x方向上的导数
y方向上的导数

## Slide 37
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
-1 | 0 | 1
-2 | 0 | 2
-1 | 0 | 1
-1 | -1 | -1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
x方向上的导数
y方向上的导数
Detection of Edges
边缘检测
中心对称的梯度算子
Prewitt算子
x方向上的导数
y方向上的导数
Sobel算子
（抑制噪声）

## Slide 38
Detection of Edges
边缘检测
强调方向的Kirsch罗盘算子
Kirsch罗盘算子

## Slide 39
Detection of Edges
边缘检测
梯度计算
-1 | -1 | -1
0 | 0 | 0
1 | 1 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
-1 | 0 | 1
x方向上的导数
y方向上的导数
灰色像素
白色像素
梯度垂直于边缘方向！
Notes: 边缘与非边缘对比讲解

## Slide 40
Detection of Edges
边缘检测
梯度与阈值相结合的处理方法
  梯度可以提取边缘，但容易伴有噪声
  阈值可以降低噪声干扰，但容易造成边缘断裂
两者结合，可以既突出主要边缘又保留边缘连通性

## Slide 41
Detection of Edges
边缘检测
边缘检测示例
a)原图 b)Sobel算子结果 c)平滑后的Sobel算子结果
d)平滑后w方向上Kirsch算子结果 e)原图阈值结果 f)图c)阈值结果

## Slide 42
数字图像处理
Digital Image Processing
更先进的边缘检测技术
Canny边缘检测子

## Slide 43
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测目标
  低错误率：所有边缘应该被找到，且不应该有虚假的响应
  边缘点定位良好：定位的边缘点应尽可能接近真实边缘，即检测子标记为边缘的点与真实边缘之间的距离应该最小
  单一边缘点响应：检测子对每个真实边缘点只返回一个点，即真实边缘周围的局部极大值数量应该最小。这意味着检测子在实际只有一个边缘点处不应该识别出多个边缘像素
Canny检测：寻找满足这三个条件的最优解

## Slide 44
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  高斯滤波
  计算图像梯度幅值与梯度方向
  非极大值抑制
  双阈值筛选边缘

## Slide 45
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  高斯滤波（平滑图像，减少噪声）
高斯函数：
卷积后得到平滑图像：

## Slide 46
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  计算图像梯度幅值与梯度方向
梯度幅值：
梯度方向：
梯度计算
用卷积后的图像，自定义梯度算子(例如Sobel算子)
梯度图像通常在局部极大值附近包含宽脊，需细化

## Slide 47
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2 | 144 | 208 | 210 | 189 | 173 | 127 | 2
5 | 175 | 184 | 18 | 51 | 161 | 159 | 2
5 | 158 | 175 | 66 | 53 | 153 | 160 | 2
5 | 145 | 143 | 27 | 32 | 160 | 156 | 2
5 | 126 | 154 | 144 | 141 | 180 | 123 | 2
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  计算图像梯度幅值与梯度方向
Sobel算子
梯度幅值图像
原始图像
Notes: 同理每个点

## Slide 48
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2 | 63° | 38° | -1° | -9° | -42° | -68° | 2
5 | 89° | 88° | -22° | -69° | -85° | -87° | 2
5 | -86° | -73° | -2° | 37° | 85° | 89° | 2
5 | 86° | 86° | 48° | -30° | -87° | 87° | 2
5 | -68° | -45° | -12° | 7° | 54° | 72° | 2
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  计算图像梯度幅值与梯度方向
Sobel算子
梯度方向矩阵
原始图像
Notes: 同理每个点

## Slide 49
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2 | 144 | 208 | 210 | 189 | 173 | 127 | 2
5 | 175 | 184 | 18 | 51 | 161 | 159 | 2
5 | 158 | 175 | 66 | 53 | 153 | 160 | 2
5 | 145 | 143 | 27 | 32 | 160 | 156 | 2
5 | 126 | 154 | 144 | 141 | 180 | 123 | 2
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  计算图像梯度幅值与梯度方向
梯度图像通常在局部极大值附近包含宽脊，需细化
Sobel算子
梯度幅值图像
原始图像
Notes: 同理每个点

## Slide 50
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  非极大值抑制
定义4个方向：水平、垂直、+45°、-45°
在梯度方向上寻找4个定义上最接近的方向
比较沿对应方向的相邻像素点幅值，若非极大值，则取0进行抑制

## Slide 51
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  非极大值抑制
梯度方向矩阵
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2 | 144 | 208 | 210 | 189 | 173 | 127 | 2
5 | 175 | 184 | 18 | 51 | 161 | 159 | 2
5 | 158 | 175 | 66 | 53 | 153 | 160 | 2
5 | 145 | 143 | 27 | 32 | 160 | 156 | 2
5 | 126 | 154 | 144 | 141 | 180 | 123 | 2
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5
梯度幅值图像
示例1：89°最接近水平方向，水平方向175数值非最大（184数值更大），抑制为0
示例2：88°最接近水平方向，水平方向184数值最大，数值保留
示例3：48°最接近45°方向，数值27非最大（175更大），数值27抑制为0
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1
2 | 63° | 38° | -1° | -9° | -42° | -68° | 2
5 | 89° | 88° | -22° | -69° | -85° | -87° | 2
5 | -86° | -73° | -2° | 37° | 85° | 89° | 2
5 | 86° | 86° | 48° | -30° | -87° | 87° | 2
5 | -68° | -45° | -12° | 7° | 54° | 72° | 2
2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5

## Slide 52
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Lena女神原图
高斯模糊图像
Sobel梯度幅值图像
非极大值抑制结果

## Slide 53
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Lena女神
Notes: 一点小八卦：https://www.sohu.com/a/771947211_121124373

## Slide 54
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
艾玛斯通女神原图
高斯模糊图像
梯度幅值图像
非极大值抑制结果
Notes: 非极大值抑制还是有很多花边，所以要进行阈值处理

## Slide 55
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  双阈值筛选边缘
常规阈值处理：一个阈值T
双阈值筛选：两个阈值
强边缘像素
弱边缘像素
被抑制像素
潜在问题：
  阈值T太高：可能会删除潜在边缘点
  阈值T太低，会保留杂点、噪声点

## Slide 56
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  双阈值筛选边缘
常规阈值处理：一个阈值T
双阈值筛选：两个阈值
强边缘像素
弱边缘像素
被抑制像素
潜在问题：
  阈值T太高：可能会删除潜在边缘点
  阈值T太低，会保留杂点、噪声点
如何确定弱边缘像素0还是1？

## Slide 57
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
Canny边缘检测步骤
  双阈值筛选边缘
强边缘像素是有效边缘像素
但强边缘像素间通常存在缝隙，需弱边缘像素补充
  遍历强边缘像素集合中的所有像素p
    强边缘像素p周围8连通到的弱边缘像素标记为有效边缘像素1
    弱边缘像素集合中未被标注有效的像素设置为0
如何确定弱边缘像素0还是1？

## Slide 58
The Canny Edge Detector
坎尼边缘检测子
非极大值抑制结果
双阈值筛选强弱边缘
确定强边缘8邻居的弱边缘为1
双阈值筛选结果
强边缘
弱边缘

## Slide 59
Detection of Edges
边缘检测
边缘检测仅是开始
原始图像 人类视觉上的图像分割 梯度方法的边缘检测

## Slide 60
数字图像处理
Digital Image Processing
连接边缘点

## Slide 61
Linking Edge Points
连接边缘点
定义
将检测出的断裂的、不连续的边缘点连接成线/区域的操作
方法
局部处理方法
全局处理方法（霍夫变换）

## Slide 62
Linking Edge Points
连接边缘点
局部处理方法
在每一个邻域内分析像素特点，连接相似的像素点
对于以点的领域对于任意一点，如果满足
则点应与点相连接。其中
  是点所对应的梯度向量幅度
  是点所对应的梯度向量方向
  规定的阈值
梯度向量幅值近似
梯度向量方向近似

## Slide 63
Linking Edge Points
连接边缘点
局部处理方法
Notes: 可以利用闭操作连接断裂点

## Slide 64
Linking Edge Points
连接边缘点
全局处理方法（霍夫变换）
检测像素点是否在规定直线上的方法
任务
假设已知图像中的个点
寻找这些点中位于一条直线上的点
方法1
找到每对点规定的直线
然后判断剩余的点是否在直线上
计算复杂度，太复杂！

## Slide 65
Linking Edge Points
连接边缘点
全局处理方法（霍夫变换）
将原图像中xy平面的点映射到参数空间的线
Notes: ：有无数个都能穿过点;
这些间）形成了一条线
𝑦_0=𝑚𝑥_0+𝑏：有无数个𝑚与𝑏都能穿过点(𝑥_0,𝑦_0 );
这些𝑚，𝑏在另一个坐标空间（𝑚𝑏空间）形成了一条线

## Slide 66
Linking Edge Points
连接边缘点
全局处理方法（霍夫变换）
将原图像中xy平面的点映射到参数空间的线

## Slide 67
Linking Edge Points
连接边缘点
全局处理方法（霍夫变换）
将原图像中xy平面的点映射到参数空间的线
寻找参数空间中交集最多的点所对应的原平面直线
存在问题：直线垂直于x轴时，斜率m过大，趋于
计算复杂度，极大的简化了运算！

## Slide 68
Linking Edge Points
连接边缘点
全局处理方法（霍夫变换）
点可以用法线的形式来表示
将原图像中xy平面的点映射到平面形成线
寻找平面中交集最多的点所对应的原平面直线
避免了参数取无穷的问题