## Slide 1: 数字图像处理
南京信息工程大学
Nanjing University of Information Science and Technology
第4章 - 频率域滤波
Digital Image Processing

## Slide 2: 目录
Contents
基本概念
取样及取样函数的傅立叶变换
单变量的离散傅立叶变换
二维变量函数的傅立叶变换

## Slide 3
数字图像处理
Digital Image Processing
基本概念
Notes: 感知器感知的是一个连续的图像

## Slide 4
光谱分析
  1666年牛顿发现光的色散现象
    太阳光经三棱镜的折射后可呈现彩色光
  透明棱镜可将白色光分解成不同颜色的单色光
  每一种单色光的颜色由其频率决定，通过光谱和频率谱线分析一种光，光的分解实际上是一种频率分析
背景知识
Background Knowledge
Notes: 白色光入射到透明棱镜，因折射分解为其组成光谱颜色的光。
每一种光谱颜色的光对应可见光光谱中具体的频率，光的分解实际上是一种频率分析。
三棱镜最常用于光线的色散，这是将光线分解成为不同的光谱成分。利用不同波长的光线因为折射率不同，在折射时会偏转不同的角度，便会造成色散的现象。
因为折射率与光的频率有关，混合各种频率的白光进入棱镜时，不同频率受到了不同程度的偏折。
透明棱镜可将白色光分解成不同颜色的单色光，每一种单色光的颜色由其频率决定，通过光谱和频率谱线分析一种光，光的分解实际上是一种频率分析。

## Slide 5
图像转换到特征空间—研究不同的域，以便能够更好地表示信号的特征
图像表示
空域：像素的二维阵列（矩阵）
变换域：正交基张成的空间（特征空间）
背景知识
Background Knowledge
Notes: 频域一词首次出现在1953年。
频谱是信号在频域中的表示，包括不同频率成分对应的振幅和相位。

## Slide 6
傅里叶变换是数学的棱镜，将函数分解成不同的频率成分
频谱是信号在频域中的表示，通过频谱分析可知信号中存在的频率成分，以及各个频率成分的振幅和相位信息
通过频率成分来分析函数，线性滤波的重要概念
背景知识
Background Knowledge
Notes: 傅里叶变换是线性滤波的基础，在信号、图像处理中广泛应用。

## Slide 7
图像变换
可分离变换
统计变换
Fourier变换（DFT）
离散余弦变换（DCT）
沃尔什变换（WHT）
小波变换（Wavelet Transform）
Hotelling（KL变换）
傅里叶变换将信号从时域、空域转换到频域，频域指图像的傅里叶变换域
频域一词首次出现在1953年。频域与时域、空域一词相对，指信号与频率关系的分析域
背景知识
Background Knowledge
Notes: 傅里叶变换（Fourier Transform）将图像看成一组由正弦、余弦谐波线性展开。

## Slide 8
傅立叶级数
任意周期函数都可以表示为不同频率的正弦函数&余弦函数之和
周期为T的连续变量t的周期函数f(t)，可以表示为
其中，系数
基本概念
Foundations
Notes: 频率：单位时间内完成周期性变化的次数，f(t)的频率;
函数f(t)表示成了不同频率下的正弦/余弦之和，每个函数的频率为；频率间隔为；
如果把频率做为横坐标，对应级数为纵坐标
频率：单位时间内完成周期性变化的次数，f(t)的频率𝜇 =1/𝑇;
函数f(t)表示成了不同频率下的正弦/余弦之和，每个函数的频率为𝑛/𝑇；频率间隔为1/𝑇；
如果把频率做为横坐标，对应级数为纵坐标

## Slide 9
基本概念
Foundations
: 频率间隔
Notes: 频率与傅立叶级数之间的关系

## Slide 10
基本概念
Foundations
Notes: 频率与傅立叶级数之间的关系

## Slide 11
基本概念
Foundations
傅立叶变换
连续变量t的连续函数f(t)的傅立叶变换为
傅立叶反变换

## Slide 12
傅里叶变换是复值、连续函数：
F(u) = R(u) + jI(u)
傅里叶模（傅里叶谱）记为|F(u)|
|F(u)| = [R2(u) + I2(u)]1/2
傅里叶模平方（能量谱）记为P(u)
P(u) = |F(u)|2 = R2(u) + I2(u)
傅里叶相位记为(u)
(u) = tan-1 (I(u) / R(u))
将F(u)写成指数形式：
F(u)=F(u)•exp[j(u)]
基本概念
Foundations

## Slide 13
连续变量t在t=0处的冲激
满足恒等式
冲激的取样性质
基本概念
Foundations
冲激
Notes: 向上的箭头：无限高与零宽度

## Slide 14
连续变量t在t=t0处的冲激
满足恒等式
冲激的取样性质
基本概念
Foundations
冲激

## Slide 15
连续冲激组成的冲激串
无穷多个冲激之和（间隔单位为T）
基本概念
Foundations

## Slide 16
离散变量x在x=0处的冲激
满足恒等式
冲激的取样性质
基本概念
Foundations
冲激
Notes: 连续变量的冲激是有无限的高度与零宽度的，但对于离散的变量x，冲激是有高度的。

## Slide 17
离散变量x在x=x0处的冲激
满足恒等式
冲激的取样性质
基本概念
Foundations
冲激

## Slide 18
基本概念
Foundations
离散冲激组成的冲激串
无穷多个冲激之和（间隔单位为X）

## Slide 19
基本概念
Foundations
卷积
函数f(t)关于原点旋转180度，并划过另一个函数h(t)，在滑动过程中，两个函数值乘积求和的运算过程
其中，是积分变量

## Slide 20
基本概念
Foundations
卷积性质
空间域中两个函数的卷积的傅立叶变换
频率域中两个傅立叶变换函数的乘积
空间域中两个函数的乘积的傅立叶变换
频率域中两个傅立叶变换函数的卷积
等价
等价

## Slide 21
数字图像处理
Digital Image Processing
取样和取样函数的傅立叶变换

## Slide 22
取样
连续函数转换成为一系列离散数值
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
Notes: 可以提问

## Slide 23
取样
连续函数转换成为一系列离散数值
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
Notes: 可以提问

## Slide 24
取样
连续函数转换成为一系列离散数值
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
Notes: 可以提问

## Slide 25
取样
连续函数转换成为一系列离散数值
取样后的每个离散点的数值
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 26
取样后的傅立叶变换
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
冲激串的傅立叶变换

## Slide 27
取样后的傅立叶变换
取样后的函数 的傅立叶变换 ，是的 傅里叶变化 的无穷拷贝
拷贝间隔
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
(采样间隔)

## Slide 28
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 29
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 30
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 31
Question：如何从 中复原f(t)?
从 中分离出一个
根据傅立叶反变换复原f(t)
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 32
Question：如何从 中分离出一个 ?
完整分离条件
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
奈奎斯特率

## Slide 33
混淆
取样率太粗， 不可完整分离
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 34
带限函数
对于以原点为中心的有限区间(带宽)[-max, max]之外的频率值，傅立叶变换为零的函数f(t)
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
带限函数的傅立叶变换示意图

## Slide 35
取样傅立叶
FT of Sampled Functions
Question：如何从 中分离出一个 ?
回顾
定义H()

## Slide 36
取样傅立叶
FT of Sampled Functions

## Slide 37
数字图像处理
Digital Image Processing
单变量的离散傅立叶变换

## Slide 38
继续给出 表达式
取样后的傅立叶变换
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
（到目前是连续函数）

## Slide 39
继续给出 表达式
取样后的傅立叶变换
周期为
（到目前是连续函数）
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
Notes: 周期为1/Δ𝑇 （Δ𝑇 是原函数的采样间隔），所以F ̃ (𝜇)可以用一个周期来进行表征（可以返回到第32页看一下是一个周期），而不用像这张ppt下面这个式子在无限区域内表征。

## Slide 40
继续给出 表达式
离散化：在到周期内等间隔取M个样本
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
数字图像没有无穷个啦，
所以n不是取无穷，而是在有限个像素中选取
（到目前还是连续函数）

## Slide 41
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
单变量的离散傅立叶变换
单变量的离散傅立叶逆变换
m ➡️ ，n ➡ ️x
离散化：

## Slide 42
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
空间域连续图像
频域连续图像
傅立叶变化
傅立叶变化
空间域数字图像
采样
频域连续图像
…
…
一个周期

## Slide 43
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
空间域连续图像
频域连续图像
傅立叶变化
离散傅立叶变化
空间域数字图像
采样
频域数字图像
…
…
一个周期
注意：空间域像素与频域像素不是一一对应关系！
离散化：

## Slide 44
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
空间域连续图像
频域连续图像
傅立叶变化
离散傅立叶变化
空间域数字图像
采样
频域数字图像
…
…
一个周期
注意：空间域像素与频域像素不是一一对应关系！

## Slide 45
单变量离散傅立叶
DFT of one variable
频率域
采样离散化
0
例子

## Slide 46
数字图像处理
Digital Image Processing
二变量的离散傅立叶变换

## Slide 47
二维变量离散傅立叶
DFT of two variable
二维变量的离散傅立叶变换
二维变量的离散傅立叶逆变换

## Slide 48
二维变量离散傅立叶
DFT of two variable
细节较丰富图像
灰度较平坦图像