## Slide 1: 数字图像处理
南京信息工程大学
Nanjing University of Information Science and Technology
第5章 - 图像复原与重建
Digital Image Processing

## Slide 2: 目录
Contents
图像退化/复原处理模型
噪声模型
针对噪声的复原

## Slide 3
数字图像处理
Digital Image Processing
图像退化/复原处理模型

## Slide 4
图像增强
  增强图像中的有用信息，改善图像的视觉效果
  是一个主观的过程
图像复原
  利用图像退化的先验知识，恢复被退化的图像
  是一个客观的过程
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型

## Slide 5
  图像降质
    图像在采集、传输和处理的过程中，由于成像系统、记录设备、传输介质和后期处理的原因，造成图像质量下降
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型
Notes: The distortion is due to
  Image degradation in sensing environment e.g. random atmospheric turbulence
  Noisy degradation from sensor noise.
  Blurring degradation due to sensors
    e.g. camera motion or out-of-focus
  Geometric distortion
    e.g. earth photos taken by a camera in a satellite

## Slide 6
  对于线性位置移不变系统，在空域中图像降质过程通常建模为卷积形式：
  式中， 表示观测图像， 表示原图像，
  表示点扩散函数（模糊核、卷积核），
  表示加性噪声项。
模糊图像
模糊核
清晰图像
噪声
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型
Notes:   点扩散函数造成采集的图像发生模糊，

## Slide 7
图像退化/复原模型
f(x,y)：原图像
g(x,y)：退化后的图像，经历退化函数&加性噪声
(x,y)：复原后的图像
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型
图像退化
图像复原
退化函数
复原滤波器
噪声

## Slide 8
图像退化/复原模型
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型
图像退化
图像复原
退化函数
复原滤波器
噪声

## Slide 9
数字图像处理
Digital Image Processing
噪声模型

## Slide 10
因为噪声而降质的图像可以视作经过以下步骤:
是原始图像
是加性噪声
是噪声图像
=
+
噪声模型
Noise Models
Notes: If we can estimate the model the noise in an image is based on this will help us to figure out how to restore the image

## Slide 11
数字图像中的噪声主要来源于
图像获取过程
  环境条件
  成像传感器元器件的质量
图像传输过程
  信道干扰
  光照、大气污染
噪声模型
Noise Models

## Slide 12
数字图像处理
Digital Image Processing
经典噪声的概率密度函数

## Slide 13
高斯噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 14
瑞利噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 15
伽马噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 16
指数噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 17
均匀噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 18
椒盐噪声
噪声模型
Noise Models
z：图像的灰度值
：z的平均灰度值
：z的标准差
p(z)：灰度z出现的概率

## Slide 19
数字图像处理
Digital Image Processing
噪声对图像的影响

## Slide 20
原始图像及其直方图
噪声模型
Noise Models
原始图像
原始图像直方图

## Slide 21
噪声模型
Noise Models
分别增加高斯噪声、瑞利噪声、伽马噪声后的图像及其直方图

## Slide 22
噪声模型
Noise Models
分别增加指数噪声、平均噪声、椒盐噪声后的图像及其直方图

## Slide 23
周期噪声
  此前介绍的噪声只与灰度有关，与空间无关，而周期噪声可以与空间相关
  周期噪声可以通过频率域滤波进行消除
噪声模型
Noise Models

## Slide 24: Example: action of filters on a real image
remove
peaks
Periodic background removed
陷波滤波器
噪声模型
Noise Models
Notes: Forensic application

## Slide 25: Example: action of filters on a real image
remove
peaks
join lines
removed
Lunar orbital image (1966)
陷波滤波器
噪声模型
Noise Models

## Slide 26
估计噪声参数
  通过对退化的图像减去估计噪声，实现图像复原
  一种简单的方法：
  通过恒定背景的灰度估计噪声的概率密度函数
噪声模型
Noise Models
截取的恒定背景及其直方图

## Slide 27
当成像系统可以利用时，系统噪声特性的简单估计方法是在平坦环境中采集一组图像。
例如，简单地对光照均匀的纯色灰色板成像，所成图像通常能够反映系统噪声特性。
噪声模型
Noise Models
噪声的直接测量法

## Slide 28
数字图像处理
Digital Image Processing
针对噪声的复原

## Slide 29
假设退化图像只经历过加性噪声
退化图像对应的空间域
频率域
对于多数情况，噪声(x,y)与N(x,y)难以估计，因此，针对只有加性噪声的退化图像，可以使用空间滤波进行复原
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 30
数字图像处理
Digital Image Processing
空间滤波复原方法

## Slide 31
均值滤波器
算术平均滤波器
  Sxy：以(x,y)为中心的像素邻域
  邻域中的长和宽分别为m个像素和n个像素
优势：计算方便快捷
缺点：导致图像模糊
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 32
均值滤波器
几何均值滤波器
  Sxy：以(x,y)为中心的像素邻域
  邻域中的长和宽分别为m个像素和n个像素
优势：与算术平均滤波相比，几何均值滤波更能保存图像的细节信息
缺点：乘积、开方的计算复杂度高
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 33
均值滤波器
谐波平均滤波器
  Sxy：以(x,y)为中心的像素邻域
  邻域中的长和宽分别为m个像素和n个像素
可以处理盐粒噪声、高斯噪声以及其他噪声，但不能处理胡椒噪声
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 差不多是算术均值滤波的倒数
胡椒噪声的g(r,c)=0，所以谐波不能用。

## Slide 34
均值滤波器
反谐波平均滤波器
  Sxy：以(x,y)为中心的像素邻域
  邻域中的长和宽分别为m个像素和n个像素
  Q：滤波器的阶数
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 35
均值滤波器
反谐波平均滤波器
  当Q > 0 时，滤波器消除胡椒噪声
  当Q < 0 时，滤波器消除盐粒噪声
  当Q = 0 时，滤波器简化为算术平均滤波器
  当Q = －1 时，滤波器简化为谐波平均滤波器
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 36
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
原图 增加了加性高斯噪声的退化图像

## Slide 37
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
使用相同大小的算术平均滤波器与几何滤波器的复原结果

## Slide 38
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
胡椒噪声污染的图像
盐粒噪声污染的图像

## Slide 39
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
针对胡椒噪声，采用Q=1.5的反谐波平均滤波器
针对盐粒噪声，采用Q=－1.5的反谐波平均滤波器

## Slide 40
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
针对胡椒噪声，采用Q=－1.5的反谐波平均滤波器
针对盐粒噪声，采用Q=1.5的反谐波平均滤波器

## Slide 41
统计排序滤波器
中值滤波器
  Sxy：以(x,y)为中心的像素邻域
  邻域内所有像素灰度值进行排序，输出居于中间值的像素值
优势：可以有效的降低随机噪声，且模糊度较小
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 42
统计排序滤波器
最大值滤波器
  寻找图像中的最亮点，因此可以降低胡椒噪声
最小值滤波器
    寻找图像中的最暗点，因此可以降低盐粒噪声
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 43
统计排序滤波器
中点滤波器
是统计排序滤波器与均值滤波器的结合
适用于随机分布的噪声（高斯、均值噪声）
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 强调与中值滤波器的不同

## Slide 44
统计排序滤波器
修正阿尔法均值滤波器
在邻域Sxy中删除d/2个最低灰度值、d/2个最高灰度值
gR(r,c)表示Sxy中剩下的mn-d个像素
修正阿尔法均值滤波器表示剩下的mn-d个像素的平均灰度值
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 45
统计排序滤波器
修正阿尔法均值滤波器
  d的取值范围为[0, mn－1]
  当d = 0 时，修正阿尔法均值滤波器简化为算术平均滤波器
  当d = mn－1 时，修正阿尔法均值滤波器简化为中值滤波器
适用于多种混合噪声（高斯、椒盐噪声）
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 46
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
a. 被椒盐噪声污染的图像
b. 使用中值滤波后的图像
Notes: 图5.10，右图虽然缓和，但是还是有些椒盐的噪声

## Slide 47
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
c. 继续对图b进行中值滤波
d. 继续对图c进行中值滤波
Notes: 图5.10，右图虽然缓和，但是还是有些椒盐的噪声

## Slide 48
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
胡椒噪声污染的图像
盐粒噪声污染的图像

## Slide 49
一些例子
噪声复原
Restoration from noise only
针对胡椒噪声进行最大值滤波
针对盐粒噪声进行最小值滤波

## Slide 50
自适应滤波器
根据图像邻域Sxy中的统计特性自适应的进行滤波
优势：结合了图像的特征变化，因此性能更好
代价：增加了滤波器的复杂度
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 之前讨论的滤波器都直接应用到图像，并不考虑图像中不同点的变化特征，而自适应滤波器将会根据图像中的统计特性进行变化的滤波。

## Slide 51
自适应局部降噪滤波器
参数
  图像均值——邻域Sxy内的平均灰度
  图像方差——邻域Sxy内的对比度
数学表达
  g(x,y)：噪声图像在点(x,y)处的灰度值
  ：噪声方差
  ：Sxy中像素的局部平均灰度
  ：Sxy中像素的局部灰度方差
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 52
自适应局部降噪滤波器
希望的性能
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 1. 因为若= 0，相当于没有增加噪声，所以直接返回原来的值。

## Slide 53
自适应局部降噪滤波器
希望的性能
若 0，则滤波器返回(x,y)处的值g(x,y)
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 1. 因为若= 0，相当于没有增加噪声，所以直接返回原来的值。

## Slide 54
自适应局部降噪滤波器
希望的性能
若 0，则滤波器返回(x,y)处的值g(x,y)
若局部方差相对于噪声方差较高，则滤波器返回一个接近于g(x,y)的值
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 这里书上的翻译高度相关不准确。
2. 因为较大，比方差还大，则说明邻域内体现的是更加细节的，图像边缘的信息，这样的信息是应当保留的

## Slide 55
自适应局部降噪滤波器
希望的性能
若 0，则滤波器返回(x,y)处的值g(x,y)
若局部方差相对于噪声方差较高，则滤波器返回一个接近于g(x,y)的值
若两个方差相等，则返回中像素的算术平均灰度
噪声复原
Restoration from noise only
Notes: 3. 相当于这一部分的局部区域是被噪声干扰的，对这块区域进行均值滤波

## Slide 56
自适应局部降噪滤波器
希望的性能
若 0，则滤波器返回(x,y)处的值g(x,y)
若局部方差相对于噪声方差较高，则滤波器返回一个接近于g(x,y)的值
若两个方差相等，则返回中像素的算术平均灰度
据此得到的自适应表达
噪声复原
Restoration from noise only

## Slide 57
一个例子
噪声复原
Restoration from noise only
被高斯噪声污染后的图像
算术平均滤波后结果
Notes: 算术平均滤波后变得模糊了

## Slide 58
一个例子
噪声复原
Restoration from noise only
算术平均滤波结果
几何平均滤波结果
Notes: 相比起算术平均滤波，几何平均滤波可以更好的保留细节而不那么模糊

## Slide 59
一个例子
噪声复原
Restoration from noise only
几何平均滤波结果
自适应局部降噪结果
Notes: 而与几何平均滤波相比，自适应局部降噪的图像效果更好，细节更加清晰，所以说自适应降噪滤波比起均值滤波、比起统计排序滤波的效果更好。