## Slide 1: 数字图像处理
南京信息工程大学
Nanjing University of Information Science and Technology
第5章 - 图像复原与重建
Digital Image Processing

## Slide 2: 目录
Contents
线性位置不变退化
估计退化函数
数字图像复原

## Slide 3
数字图像处理
Digital Image Processing
图像退化/复原处理模型

## Slide 4
图像退化/复原模型
f(x,y)：原图像
g(x,y)：退化后的图像，经历退化函数&加性噪声
(x,y)：复原后的图像
Degradation/Restoration Model
图像退化/复原模型
图像退化
图像复原
退化函数
复原滤波器
噪声

## Slide 5
图像退化/复原模型
Degradation/Restoration Model
图像退化
图像复原
退化函数
复原滤波器
噪声
图像退化/复原模型
在不考虑噪声的去情况下

## Slide 6
图像退化/复原模型
Degradation/Restoration Model
图像退化
图像复原
退化函数
复原滤波器
噪声
图像退化/复原模型

## Slide 7
数字图像处理
Digital Image Processing
线性位置不变退化

## Slide 8
如果退化函数线性的，则
  可加性
  两个输入之和的响应等于两个响应之和
  齐次性
  一个常数乘以任意输入的响应，等于该输入乘以同一常数的响应
线性位置不变退化
Linear, Position-invariant Degradations

## Slide 9
如果退化函数位置不变的，则
表示图像中任意一点处的响应只取决于该点处的输入值，而与该点的位置无关。
线性位置不变退化
Linear, Position-invariant Degradations
线性位置不变
位置改变
Notes: 许多类型的退化可近似为线性位置不变过程，因此可以用线性系统理论来进行图像复原。

## Slide 10
数字图像处理
Digital Image Processing
估计退化函数

## Slide 11
估计图像复原中的退化函数
  观察法
    从图像信号很强的区域采集信息
    一般只能进行比较简单的估计
  实验法
    当实验设备与退化图像的设备相似时，通过设置系统参数获取类似的退化图像
  建模法
    根据不同设备环境的特性建立退化模型
    需要一定的先验知识，具有较强的针对性
估计退化函数
Estimating the Degradation Function
Notes: 在实际的操作中想要剔除退化函数并不容易，需要对退化函数进行估计
观察法：信号强：高对比度区域

## Slide 12
  高斯模糊是许多光学成像系统最常见的降质函数，标准差为 的高斯模糊的点扩散函数定义为
  长时间暴露在大气中会造成这种模糊。
高斯模糊的点扩散函数及其频率响应函数
点扩散函数h(x,y)
频率响应函数H(u,v)
高斯模糊
Gaussian Blur
Notes:   在线性模型中，点扩散函数是对图像中的模糊进行建模。

## Slide 13
例如，Hufnagel和Stanley [1964]提出的退化模型是基于大气湍流的物理特征
高斯模糊
Gaussian Blur
Notes:   Estimating the degradation function by modeling
例如Hufnagel和Stanley[1964]提出的退化模型是基于大气湍流模型

## Slide 14
大气湍流模型
c. 中等湍流k = 0.001
d. 轻微湍流k = 0.00025
b. 剧烈湍流k = 0.0025
a. 不可见湍流
高斯模糊
Gaussian Blur

## Slide 15
散焦模糊的点扩散函数及其频率响应函数
点扩散函数h(x,y)
频率响应函数H(u,v)
散焦模糊是光学仪器的聚焦不准造成的模糊，半径为r的散焦模糊的点扩散函数定义为
光学系统散焦的PSF是一个均匀分布的圆形光斑。
散焦模糊
Defocus Blur

## Slide 16
散焦模糊图像及其傅里叶谱
散焦模糊图像(r=9)
图(a)的傅里叶谱
图(b)的傅里叶谱
散焦模糊
Defocus Blur

## Slide 17
运动模糊是成像仪器或物体在移动中曝光造成的模糊，方向角度为 、运动距离为d个像素的运动模糊点扩散函数定义为
物体与成像系统相对运动的PSF是一个均匀分布的角度为 的带状光斑。
运动模糊的点扩散函数及其频率响应函数
点扩散函数h(x,y)
频率响应函数H(u,v)
运动模糊
Motion Blur

## Slide 18
运动模糊图像的傅里叶谱呈现等间距的条纹，模糊程度（即运动距离）越大，条纹间距越小。
对条纹图像做傅里叶变换，在运动方向上有一条明显的、垂直于条纹方向的亮线，该亮线与水平轴的角度是运动方向角度 。
运动模糊图像及其傅里叶谱
运动模糊图像(d=9, θ=110)
图(a)的傅里叶谱
图(b)的傅里叶谱
运动模糊
Motion Blur
Notes: 即运动距离

## Slide 19: 运动模糊图像及其傅里叶谱
若图像二维离散傅里叶变换的频率矩形尺寸为 ，对于离散的数字图像，运动距离d与条纹间距l的关系为
灰度值累加图
图(a)的傅里叶谱
Notes: 即运动距离

## Slide 20
数字图像处理
Digital Image Processing
数字图像复原

## Slide 21
直接逆滤波
在已知退化函数的情况下，对图像进行复原
  G(u,v)：退化后图像的傅里叶变换
  H(u,v)：退化函数（空间退化后的傅里叶变换）
  (u,v)：对原图像的一个估计的傅里叶变换
数字图像复原
Digital Image Restoration
Notes: 逆滤波是最简单的复原方法

## Slide 22
直接逆滤波
在已知退化函数的情况下，对图像进行复原
考虑到图像中的噪声因素N(u,v)
意味着
直接逆滤波无法准确复原图像，尤其当退化函数H(u,v)很小时
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 23
直接逆滤波
直接逆滤波无法准确复原图像，尤其当退化函数H(u,v)很小时
通常， H(u,v)在靠近原点H(0,0)处值比较大，在远离原点H(0,0)处值比较小
解决方法：只在靠近原点处进行直接逆滤波，其他地方采用其它滤波手段
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 24
逆滤波实例
数字图像复原
Digital Image Restoration
a. 使用全逆滤波器的结果
b. 在半径40之外截止的结果
Notes: A。全逆波效果更差
B。因为频率40之外的图像没复原，所以整个图像还是不清晰

## Slide 25
逆滤波实例
数字图像复原
Digital Image Restoration
c. 在半径70之外截止结果
d. 在半径85之外截止的结果
Notes: D. 存在H(u,v)很小的情况

## Slide 26
最小均方误差（维纳）滤波
综合考虑退化函数和噪声的统计特性的复原方法
目标：求未污染图像 f 的一个估计，并且它们的均方误差最小
E{}：参数的期望值
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 27
最小均方误差（维纳）滤波
假设：
  噪声和图像不相关
  噪声/图像的均值为0
  估计中的灰度级是退化图像中灰度级的线性函数
只在这样的条件下，维纳滤波才能发生作用
数字图像复原
Digital Image Restoration
Notes: 逆滤波并不考虑噪声的统计特性

## Slide 28
最小均方误差（维纳）滤波
数字图像复原
Digital Image Restoration
Notes: 逆滤波并不考虑噪声的统计特性

## Slide 29
最小均方误差（维纳）滤波
  G(u,v)：退化后图像的傅里叶变换
  H(u,v)：退化函数（空间退化后的傅里叶变换）
  (u,v)：对原图像的一个估计的傅里叶变换
  (u,v)：退化函数H(u,v)的复共轭
  (u,v) = |N(u,v)：噪声的功率谱
  (u,v) = |F(u,v)：未退化图像的功率谱
数字图像复原
Digital Image Restoration
Notes: 最小均方误差滤波就可以考虑当H（u，v）很小的情况，因为分子分母可以约去，除非S_eta与H都为0

## Slide 30
最小均方误差（维纳）滤波
若图像中的噪声消失，即噪声功率谱(u,v) = 0，维纳滤波退化为逆滤波
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 31
最小均方误差（维纳）滤波
通常，图像噪声功率谱(u,v)及未退化图像的功率谱(u,v) 未知，可以近似实现维纳滤波
K是近似常数
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 32
最小均方误差（维纳）滤波实例
数字图像复原
Digital Image Restoration
a. 全逆滤波器结果
b. 半径受限逆滤波结果
c. 维纳滤波结果

## Slide 33
运动模糊图像的维纳滤波复原结果
运动模糊图像
点扩散函数
无噪声情况下维纳滤波复原
加噪运动模糊图像
有噪声情况下逆滤波复原
有噪声情况下维纳滤波复原
数字图像复原
Digital Image Restoration

## Slide 34
几何均值滤波
当时，几何均值滤波器简化为逆滤波器
当时，几何均值滤波器简化为维纳滤波器
当时，几何均值滤波器综合了逆滤波器与维纳滤波器，性能更强
数字图像复原
Digital Image Restoration
Notes: 不再是单一的